## Slide 1
VIZSGAREMEK DOKUMENTÁCIÓ 2026
PannonNet Enterprise Kft.
Magas Rendelkezésre Állású Vállalati Hálózati és Szerver Infrastruktúra
Készítők / Szerzők: Pálinkó Gábor & Klányi Roland
Szakma: Informatikai Rendszer- és Hálózatüzemeltető Technikus | Dátum: 2026. szeptember 13.

## Slide 2
PANNONNET ENTERPRISE KFT. - IT INFRASTRUKTÚRA
Pálinkó Gábor és Klányi Roland 100%-ban redundáns IT architektúrát épített ki
PannonNet Enterprise Kft. | Magas Rendelkezésre Állású Infrastruktúra
2 / 9
NSoF ARCHITEKTÚRA
0 Single Point of Failure
Kettőzött Cisco L3 magkapcsolók HSRP átjáró redundanciával és LACP aggregációval.
VALIDÁLT MŰKÖDÉS
10 / 10 Teszt Sikeres
Éles failover és terhelési tesztek igazolják a hibatűrő és biztonságos üzemelést.
Komponens / Terület | Felelős | Részletes Szakmai Feladatkör
L2/L3 Cisco Hálózat | Pálinkó Gábor | Core-SW1/2 LACP Port-Channel (2Gbps), Rapid-PVST+, HSRP v2 VIP-ek, BPDU Guard.
Peremvédelem & WAN | Pálinkó Gábor | Cisco ASA 5506-X tűzfal, Inside 100 / Outside 0, Dynamic PAT, ICMP inspection.
OpenVPN & PKI | Pálinkó Gábor | pfSense tűzfal, belső CA (OVPN_CA) RSA 2048-bit, UDP 1194, 10.30.0.0/24 subnet.
Active Directory & Core | Klányi Roland | Windows Server 2025 AD DS vizsga.local, VALLALAT OU (5 részleg), DHCP Scope & Exclusion.
Csoportházirend (GPO) | Klányi Roland | GPO automatizált H: drive map (ILT szűrés), csendes MSI telepítések (Firefox, 7-Zip), ACL.
Linux Web & Backup | Klányi Roland | Ubuntu 24.04 LTS (Apache2, vsftpd SFTP), UFW tűzfal, éjszakai Windows Server Backup.

## Slide 3
PANNONNET ENTERPRISE KFT. - IT INFRASTRUKTÚRA
A HSRP és LACP protokollok 0 csomagvesztéses feladatátvételt garantálnak
PannonNet Enterprise Kft. | Magas Rendelkezésre Állású Infrastruktúra
3 / 9
LACP PORT-CHANNEL 1
2 Gbps Aggregáció
• Gig0/1 és Gig0/2 összevonása • 0 csomagvesztés linkhiba esetén • Logikai hurokmentesítés
HSRP V2 ÁTJÁRÓ REDUNDANCIA
3 mp Failover Idő
• Core-SW1 Master (Priority 110) • Core-SW2 Standby (Priority 90) • Virtuális IP-címek (10.20.0.1)
RAPID PVST+ SPANNING TREE
Hurokvédelem & BPDU Guard
• Core-SW1 Root Primary • Core-SW2 Root Secondary • BPDU Guard 30 mp errdisable recovery
VLAN ID | Megnevezés | IP Alhálózat | Virtuális Átjáró (HSRP VIP)
VLAN 20 | SERVERS | 10.20.0.0 /24 | 10.20.0.1
VLAN 30 | WORKSTATIONS | 10.30.0.0 /24 | 10.30.0.1
VLAN 50 | PRINTERS | 10.50.0.0 /24 | 10.50.0.1
VLAN 60 | GUEST_WIFI | 10.60.0.0 /24 | 10.60.0.1

## Slide 4
PANNONNET ENTERPRISE KFT. - IT INFRASTRUKTÚRA
A Cisco ASA 5506-X dinamikus PAT címfordítással védi a belső zónát
PannonNet Enterprise Kft. | Magas Rendelkezésre Állású Infrastruktúra
4 / 9
PEREMVÉDELEMI MŰKÖDÉS
• Inside Zóna (Security Level 100): Belső védett LAN felület (10.20.0.254 IP-címmel a Server-SW felé).
• Outside Zóna (Security Level 0): Megbízhatatlan külső WAN csatlakozás (192.168.1.1 IP a Router2911 felé).
• Dinamikus Object PAT (NAT): A belső 10.0.0.0/8 hálózat IP-címeit a külső interfész publikus címére fordítja.
• ICMP Inspection: A policy-map global_policy keretében ellenőrzött ping átengedést biztosít.
• Statikus Útvonalvezetés: A belső forgalmat a HSRP VIP (10.20.0.1), a külső forgalmat az ISP felé továbbítja.
CISCO ASA 5506-X IOS KONFIGURÁCIÓ
interface GigabitEthernet 1/1 description WAN_Outside_to_Router2911 nameif outside security-level 0 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 interface GigabitEthernet 1/2 description LAN_Inside_to_Server_SW nameif inside security-level 100 ip address 10.20.0.254 255.255.255.0 policy-map global_policy class inspection_default inspect icmp object network INTERNAL_NET subnet 10.0.0.0 255.0.0.0 nat (inside,outside) dynamic interface route inside 10.0.0.0 255.0.0.0 10.20.0.1 route outside 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.254

## Slide 5
PANNONNET ENTERPRISE KFT. - IT INFRASTRUKTÚRA
A VIZSGAPC AD DS központi identitáskezelést és automatizált GPO-t biztosít
PannonNet Enterprise Kft. | Magas Rendelkezésre Állású Infrastruktúra
5 / 9
ACTIVE DIRECTORY DS & OU
vizsga.local Tartomány
• Szerver: Windows Server 2025 (VIZSGAPC, 10.20.0.2)
• VALLALAT fő Szervezeti Egység (OU) felépítése
• 5 részlegcsoport: PENZUGY, IT, VEZETOSEG, MARKETING, IRODA
• Biztonsági csoportok és felhasználók (pl. VIZSGA\remek.anna)
DHCP & DNS SZOLGÁLTATÁSOK
10.20.0.50 – 150 Scope
• Irodai DHCP Scope: 10.20.0.50 – 10.20.0.150 kiosztás
• Kizárási tartomány: 10.20.0.100 – 102 (Nyomtatók)
• Forward Lookup Zóna (A rekordok: vizsgapc, intranet)
• Reverse Lookup (PTR) Zóna: 20.20.10.in-addr.arpa
GPO & NTFS BIZTONSÁG
Automatizált Kezelés
• GPO Drive Maps: H: meghajtó felcsatolás Helpdesk-nek (ILT)
• Csendes MSI telepítés: Mozilla Firefox ESR, 7-Zip
• NTFS öröklődés kikapcsolása (Block Inheritance)
• Egyedi hozzáférési listák (ACL) rögzítése a megosztásokon

## Slide 6
PANNONNET ENTERPRISE KFT. - IT INFRASTRUKTÚRA
A pfSense OpenVPN és az Ubuntu Web biztonságos távmunkát nyújt
PannonNet Enterprise Kft. | Magas Rendelkezésre Állású Infrastruktúra
6 / 9
UBUNTU 24.04 LTS LINUX SZERVER
Belső Webportál & SFTP Frissítés
• Hálózati Beállítás: Netplan statikus IP (vizsgaweb: 10.20.0.3/24, átjáró: 10.20.0.254).
• Apache2 Webszerver: intranet.vizsga.local belső vállalati portál kiszolgálása.
• Titkosított SFTP Frissítés: vsftpd / SFTP szerviz a webadmin fiók számára.
• UFW Tűzfal Szabályzat: Kizárólag a 80 (HTTP), 22 (SSH/SFTP) és 21 (FTP) portok engedélyezettek.
PFSENSE OPENVPN & BACKUP STRATÉGIA
Távoli Elérés & 3-2-1 Adatvédelem
• pfSense OpenVPN Server: Belső OVPN_CA tanúsítványkezelő (RSA 2048-bit PKI).
• WAN Elérés & VPN Subnet: UDP 1194 porton csatlakozás, 10.30.0.0/24 virtuális IP kiosztás.
• 3-2-1 Mentési Stratégia: Biztonsági mentés 3 példányban, 2-féle adathordozón, 1 off-site.
• Windows Server Backup: Automatizált éjszakai mentés (00:30) 50 GB dedikált virtuális lemezre (Bare Metal Recovery).

## Slide 7
PANNONNET ENTERPRISE KFT. - IT INFRASTRUKTÚRA
Az Oracle VirtualBox környezet hitelesen szimulálja a Packet Tracer modellt
PannonNet Enterprise Kft. | Magas Rendelkezésre Állású Infrastruktúra
7 / 9
CISCO PACKET TRACER LOGIKAI MODELL
4 Elkülönített VLAN Tartomány
• Elméleti Architektúra: Teljesen szegmentált L2/L3 hálózati struktúra.
• 4 Fő VLAN Tartomány: VLAN 20 (SERVERS), VLAN 30 (WORKSTATIONS), VLAN 50 (PRINTERS), VLAN 60 (GUEST_WIFI).
• L3 SVI Interfészek: Az L3 switcheken külön SVI-k végzik a VLAN-ok közötti routingot.
• Hardware Szimuláció: Dedikált fizikai switchek és interfész modulok modellezése.
ORACLE VIRTUALBOX TESZTKÖRNYEZET
Gyakorlati Hipervizor Adaptáció
• Hipervizor Korlátok: A virtuális switch és NIC korlátok miatt a VM-ek a VLAN 20 alhálózaton (10.20.0.0/24) futnak.
• Konszolidált IP Címzés: VIZSGAPC (10.20.0.2), vizsgaweb (10.20.0.3), Win11 Kliens (10.20.0.50).
• VLAN 30 Szimuláció: Az OpenVPN kliensek számára a 10.30.0.x/24 tartományból történik a címkiosztás.
• Hiteles Demonstráció: A tesztkörnyezet tökéletesen igazolja a logikai modell működési elveit.

## Slide 8
PANNONNET ENTERPRISE KFT. - IT INFRASTRUKTÚRA
Mind a 10 éles működési és terhelési teszt PASSED minősítést ért el
PannonNet Enterprise Kft. | Magas Rendelkezésre Állású Infrastruktúra
8 / 9
ID | Tesztelt Szolgáltatás | Ténylegesen Tapasztalt Eredmény | Státusz / Tesztelő
TC-01 | Cisco Core HSRP Failover | Core-SW1 kiesése után Core-SW2 átvette az Active szerepet 3 mp (3 csomag) alatt. | PASSED (Pálinkó G.)
TC-02 | LACP EtherChannel Link | Egyik fizikai link kiesésekor 0 csomagvesztéssel futott tovább a Port-Channel 1. | PASSED (Pálinkó G.)
TC-03 | BPDU Guard & Storm Ctrl | Illegális switch hatására port err-disable, 30s recovery helyreállította. Broadcast 10% szűrve. | PASSED (Pálinkó G.)
TC-04 | Cisco ASA NAT/PAT & ICMP | Belső gépek elérik a WAN-t dinamikus PAT fordítással. ICMP inspection ping engedélyezve. | PASSED (Pálinkó G.)
TC-05 | AD DS Belépés | remek.anna sikeresen bejelentkezett a Win11 kliensről a VIZSGA domainbe. | PASSED (Klányi R.)
TC-06 | DHCP Scope & Exclusion | Win11 kliens megkapta a 10.20.0.50 IP-t, nyomtató IP-k (100-102) védettek maradtak. | PASSED (Klányi R.)
TC-07 | GPO Drive Maps (H:) | H: hálózati meghajtó ILT szűréssel felcsatolva a Helpdesk csoportnak. | PASSED (Klányi R.)
TC-08 | GPO Csendes MSI Telepítés | Firefox ESR és 7-Zip automatikusan feltelepült csendes módban a gép indulásakor. | PASSED (Klányi R.)
TC-09 | Linux Web & SFTP | intranet.vizsga.local elérhető, webadmin SFTP frissítés sikeres vsftpd-n. | PASSED (Klányi R.)
TC-10 | pfSense OpenVPN & Backup | OpenVPN csatlakozás sikeres (10.30.0.2), éjszakai Windows Server Backup sikeres. | PASSED (Mindkettő)

## Slide 9
ÖSSZEGZÉS ÉS RENDSZER-RENDELKEZÉSRE ÁLLÁS
A PannonNet IT infrastruktúra megfelel a legmagasabb vállalati követelményeknek
01. No Single Point of Failure
Kettőzött Core switchek HSRP és LACP redundanciával a 0 kiesési időért.
02. Többszintű Perem- és Belső Védelem
Cisco ASA 5506-X PAT, UFW Linux tűzfal, BPDU Guard és NTFS ACL-ek.
03. Központi Identitás & Szolgáltatások
Windows Server 2025 AD DS, automatizált GPO-k és Ubuntu Web szerver.
04. Garantált Adatvédelem & Validáció
3-2-1 szabályú éjszakai WSB mentés és 10/10 sikeres tesztmátrix.
PannonNet Enterprise Kft. Vizsgaremek Dokumentáció | Pálinkó Gábor & Klányi Roland